МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

#### по применению дезинфицирующего средства «Биопаг-Д»

#### (Институт эколого-технологических проблем, Россия)

Методические указания (далее по тексту – «Методические указания») разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России (НИИД МЗ РФ) и Институтом эколого-технологических проблем (ИЭТП).

Авторы: Л.С. Федорова, Л.Г. Пантелеева, Т.З. Рысина, Н.Н. Левчук, А.Н. Сукиасян (НИИД МЗ РФ); К.М. Ефимов, А.Г. Снежко, А.И. Дитюк (ИЭТП).

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических и медицинских учреждений, работников коммунальной службы, дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Действующим веществом (ДВ) дезинфицирующего средства «БИОПАГ-Д» является полигексаметиленгуанидин гидрохлорид.

Средство «БИОПАГ-Д» выпускается в двух формах:

- жидкая форма – 20 % процентный водный раствор полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, представляющий собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета (pH раствора 7(9,5) (далее по тексту – «жидкая форма»);

- твердая форма, содержащая не менее 95% полигексаметиленгуанидина гидрохлорида и представляющая собой твердое стеклообразное вещество в виде мелких частиц (далее по тексту – «твердая форма»).

«Жидкая форма» выпускается в полиэтиленовой таре емкостью объемом 1, 5, 10 и 20 л, а также в стеклянных флаконах емкостью от 0,3, 0,5, 1 и 1,5 л. Срок годности «жидкой формы» в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет. Рабочие растворы, приготовленные из «жидкой формы», сохраняют активность в течение 2 месяцев.

«Твердая форма» выпускается в полиэтиленовой таре, а также в полиэтиленовых пакетах массой нетто от 25 г до 5 кг. Срок годности «твердой формы» в герметично закрытой заводской упаковке 7 лет. Рабочие растворы, приготовленные из «твердой формы», сохраняют активность в течение 2 месяцев.

1.2. Средство «БИОПАГ-Д» обладает широким спектром антимикробной активности в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, дерматофитов, плесеней и др., а также дезодорирующими свойствами.

1.3. По параметрам острой токсичности средство «БИОПАГ-Д» относится к III классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к IV классу малоопасных веществ при нанесении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76. Пары средства при ингаляционном воздействии малоопасны, при введении в брюшную полость относится к малотоксичным соединениям. Средство «БИОПАГ-Д» не обладает сенсибилизирующим действием, при попадании на кожу может оказывать местно-раздражающее действие.

Рабочие растворы средства «БИОПАГ-Д» в концентрации 0,05-4 % по ДВ при однократном воздействии на кожу не оказывают раздражающего действия. Рабочие растворы средства «БИОПАГ-Д» в концентрации 0,1-4 % по ДВ, используемые в форме аэрозолей, вызывают раздражение органов дыхания и в этом случае относятся к опасным соединениям, кроме рабочих растворов средства в концентрации 0,05 % и

0,1 % по ДВ.

1.4. Средство «БИОПАГ-Д» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, изделий медицинского назначения однократного применения перед их утилизацией при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной, грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических и детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, а также для проведения генеральных уборок.

Средство «БИОПАГ-Д» рекомендуется также для борьбы с плесневыми грибами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства «БИОПАГ-Д» готовят в емкостях из любого материала путем смешивания средства с водой в соотношениях, указанных в таблицах 
1 и 2.

##### Таблица 1

Приготовление рабочих растворов из средства «БИОПАГ-Д» (жидкая форма)

| Концентрация рабочего раствора, % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора, мл |
| --- | --- |
| по ДВ | по препарату | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,05 | 0,25 | 2,5 | 997,6 | 25 | 9975 |
| 0,1 | 0,5 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 0,5 | 2,5 | 25 | 975 | 250 | 9750 |
| 1,0 | 5,0 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 2,0 | 10,0 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 3,0 | 15,0 | 150 | 850 | 1500 | 8500 |
| 4,0 | 20,0 | 200 | 800 | 2000 | 8000 |
| 5,0 | 25,0 | 250 | 750 | 2500 | 7500 |

Таблица 2

Приготовление рабочих растворов из средства «БИОПАГ-Д» (твердая форма)

| Концентрация рабочего раствора, % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора, г |
| --- | --- |
| по ДВ | по препарату | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,05 | 0,05 | 0,5 | 999,5 | 5 | 9995 |
| 0,1 | 0,1 | 1 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,5 | 0,5 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1 | 1 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2 | 2 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3 | 3 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4 | 4 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5 | 5 | 50 | 950 | 500 | 9500 |

2.2. Отработанные растворы сливают в канализацию; емкости (посуду), в которых они содержались, ополаскивают проточной водой.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА «БИОПАГ-Д»

3.1. Растворы средства «БИОПАГ-Д» применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды, изделий медицинского назначения перед их утилизацией, уборочного инвентаря и т.д.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, замачивания и погружения в соответствии с режимами, указанными в таблицах 3-5.

3.3. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.), жесткую мебель и т.д., санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, увлажненной рабочим раствором средства, из расчета 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности или орошают раствором средства из расчета 300 мл/м2 при использовании для распыления гидропульта или 150 мл/м2 на одну обработку при использовании распылителя типа «Квазар». После использования распылители необходимо тщательно промыть водопроводной водой.

Средство «БИОПАГ-Д» обладает пролонгированным эффектом на обработанных поверхностях – временем сохранения дезинфицирующего действия – до 7 суток (срок наблюдения).

Растворы средства в концентрации выше 2,0 % (по ДВ) не рекомендуется использовать для обработки полов.

В операционной и других помещениях потолок, стены и другие поверхности обрабатывают рабочими растворами «БИОПАГ-Д» после предварительного удаления с них крови, сыворотки и других загрязнений органическими субстратами.

Для борьбы с плесенью поверхности сначала очищают от плесени, а затем наносят на них 5% (по ДВ) рабочий раствор средства. Для предотвращения роста плесени обработку поверхностей проводят 1 раз в месяц.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в дезинфицирующий рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект посуды. После окончания дезинфекции посуду сразу же, не допуская подсыхания, промывают с помощью щетки, губки или ветоши проточной водой в течение не менее 5 мин или последовательно погружают ее в две емкости с чистой проточной водой на 5 мин в каждую.

3.5. Белье замачивают в рабочем растворе средства, исходя из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. После завершения дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными, после удаления с них крови или других загрязнений биологического происхождения (если таковые на них имеются) полностью погружают в рабочий раствор средства, а по окончании дезинфекции их немедленно промывают теплой водой в течение 1 минуты.

3.7. Изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией погружают в раствор средства, заполняя им полости и каналы.

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов рабочими растворами средства «БИОПАГ-Д»

при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях*

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по ДВ, % | Время обеззара-живания, мин. | Способ обеззара-живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, окна, стены, двери и др.), жесткая мебель, аппараты, приборы; санитарно-техническое оборудование | 0,05 0,1 0,5 | 60 30 15 | протирание или орошение |
| Посуда без остатков пи- щи | 0,1 | 60 | погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 30 | погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями Белье, загрязненное вы-делениями | 0,5 1,0 | 60 60 | замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,1 | 30 | протирание или погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | погружение |

Примечание.* Возбудители кишечных инфекций, инфекций дыхательных путей, внутрибольничных инфекций.

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов рабочими растворами средства «БИОПАГ-Д»

при туберкулезе и грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего рас-твора по ДВ, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | туберку-лез | кандидозы | дерматофи-тии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, окна, стены, двери и др.), жесткая мебель, аппараты, приборы и др.; санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | 120 | 60 | протирание, орошение |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 30 | 30 | - | погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | 60 | - | погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями Белье, загрязненное выделениями | 2,0 4,0 | 60 30 | 60 30 | 60 30 | замачивание |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | 60 | 120 | протирание или погру-жение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов однократного применения | 4,0 | 60 | 60 | 60 | погружение |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 30 | 30 | 30 | замачивание |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов рабочими растворами средства 
«БИОПАГ-Д» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по ДВ, % | Время обеззара-живания, мин | Способ обезза-раживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, окна, стены, двери и др.), жесткая мебель, аппараты, приборы и др.; санитарно-техническое оборудование | 2,0 3,0 | 60 30 | протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи Посуда с остатками пищи | 2,0 3,0 4,0 | 30 90 30 | погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями Белье, загрязненное выделениями | 2,0 2,0 3,0 | 30 90 60 | замачивание |
| Предметы ухода за больными. | 3,0 | 60 | протирание или погружение |
| Изделия медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов однократного применения | 3,0 | 60 | погружение |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | замачивание |

3.9. При проведении генеральных уборок в соматических и хирургических стационарах необходимо руководствоваться режимами, рекомендованными для дезинфекции при вирусных инфекциях; в инфекционных стационарах – режимами для дезинфекции при соответствующей инфекции.

3.10. При проведении дезинфекции на коммунальных объектах, предприятиях продовольственной торговли, предприятиях общественного питания руководствуются режимом, рекомендованным для дезинфекции при бактериальных инфекциях; в банях, бассейнах, санпропускниках – режимом для дезинфекции при дерматофитиях.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством «БИОПАГ-Д» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания средства «БИОПАГ-Д» и его рабочих растворов в глаза.

4.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без защиты органов дыхания в присутствии пациентов.

4.4. Обработку способом орошения растворами 2,5% и выше следует проводить в отсутствии больных и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа “РПГ-67” или “РУ-60М” с патроном марки В и глаззащитными герметичными очками.

Использование рабочих растворов средства «БИОПАГ-Д» (0,25% - 0,5% - по действующему веществу) способом орошения можно применять без средства защиты органов дыхания.

4.5. Хранить средство «БИОПАГ-Д» в герметично закрытой упаковке при температуре от +5 до +400С в местах, не доступных детям, отдельно от лекарственных средств. Допускается хранить «твердую форму» средства «БИОПАГ-Д»  в герметично закрытой упаковке при температуре от  – 40 до + 400С.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно проявление раздражающего действия на органы дыхания, слизистые оболочки глаз.

5.2. При попадании средства «БИОПАГ-Д» и его рабочих растворов в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства «БИОПАГ-Д» и его рабочих растворов на кожу смыть его водой.

5.4. При попадании средства «БИОПАГ-Д» и его рабочих растворов в глаза – промыть их проточной водой в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости – обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «БИОПАГ-Д»

6.1. Средство «БИОПАГ-Д» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1% (по действующему веществу) и массовая доля действующего вещества (полигексаметиленгуанидин гидрохлорида).

В таблице 6 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 6

Показатели качества дезинфицирующего средства «БИОПАГ-Д»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид «жидкой формы» | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета, допускается осадок |
| 2 | Внешний вид «твердой формы» | Твердое стеклообразное вещество в виде мелких частиц |
| 3 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора средства с массовой долей 1% по действующему веществу, в пределах | 7-9,5 |
| 4 | Массовая доля действующего вещества (полигексаметиленгуанидина гидрохлорида) в «жидкой форме», % | 18,5-21,5 |
| 5 | Массовая доля действующего вещества (полигексаметиленгуанидина гидрохлорида) в «твердой форме», % | Не менее 95% |

6.2. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид средства «БИОПАГ-Д» определяют визуально просматриванием средства в пробирке из бесцветного стекла с диаметром 30-32 мм в проходящем или отраженном свете.

6.3. Определение концентрации водородных ионов (рН) водного раствора средства «БИОПАГ-Д» с массовой долей 1% по действующему веществу.

рН определяют потенциометрическим методом согласно Государственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с. 113).

1% по действующему веществу водный раствор из средства «БИОПАГ-Д» готовят разведением 5 мл «жидкой формы» в 95 мл дистиллированной воды или 1 г «твердой формы» в 99 мл дистиллированной воды.

6.4. Определение массовой доли действующего вещества (полигексаметиленгуанидин гидрохлорида).

6.4.1. Оборудование и реактивы.

Весы аналитические любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 0,0002 г.

Фотоэлектрокалориметр ФЭК-056 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

Пипетки 4-1-1, 6-1-5, 6-1-10 по ГОСТ 20292-74;

Эозин-Н (индикатор) по ТУ  6-09-183-73, 0,05% водный раствор;

Кислота соляная, 0,1 н. водный раствор, фиксанал по ТУ 6-09-2540-72;

Глицин по ТУ 6-09-3525-73;

«БИОПАГ» – образец с известным содержанием основного вещества – рабочий стандартный образец (РСО) ИЭТП;

Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2. Подготовка к анализу.

6.4.2.1. Приготовление буферного раствора.

Готовят два исходных раствора:

РАСТВОР 1 - 0,1 н. водный раствор соляной кислоты, который готовят из фиксанала.

РАСТВОР 2 – 0,75 г глицина и 0,59 г хлористого натрия растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

Для приготовления буферного раствора в мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 92,5 см3  раствора 2 и объем жидкости доводят до метки раствором 1, рН буферного раствора должно быть 3,50,1, что необходимо контролировать с помощью рН-метра.

6.4.2.2. Приготовление 0,05% раствора эозина-Н.

50 мг эозина растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

6.4.2.3. Приготовление стандартного раствора.

Навеску стандартного образца ДС БИОПАГ, содержащую 100 мг ПГМГ гидрохлорида, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в объеме дистиллированной воды, доведенном до метки. Затем 1 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу на 100 см3 и дистиллированной водой доводят раствор до метки. 1 см3 такого раствора содержит 10 мкг полигексаметиленгуанидина гидрохлорида.

6.4.3. Построение калибровочного графика и проведение анализа.

Для повышения точности определения обе процедуры проводят одновременно.

Сначала из стандартного раствора готовят эталонные растворы ПГМГ гидрохлорида для построения калибровочного графика, затем - растворы анализируемых препаратов. С использованием всех этих растворов приготовляют образцы для фотометрирования и последовательно (в порядке приготовления образцов) определяют их оптическую плотность.

Эталонные растворы с концентрациями 1, 2, 3 и 4 мкг/см3 готовят внесением в мерные колбы вместимостью 25 см3, 1, 2, 3 и 4 см3 стандартного раствора и доводят до объема 10 см3 прибавлением 9, 8, 7 и 6 см3 дистиллированной воды соответственно.

При анализе препарата его раствор для фотометрирования готовят растворением точной навески препарата (от 0,05 г до 0,20 г) в мерной колбе вместимостью 100 см3 с последующим разведением 1 см3 полученного раствора в мерной колбе до 100 см3.

В мерных колбах вместимостью 25 см3 к 10 см3 приготовленных растворов (эталонных и анализируемых продуктов) прибавляют 1 см3 раствора эозина, 10 см3 буферного раствора и объем содержимого доводят до метки дистиллированной водой. Концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в фотометрируемых образцах составляет соответственно 0,4, 0,8, 1,2 и 1,6 мкг/см3. После перемешивания все эти растворы фотометрируют относительно образца сравнения, содержащего 1 см3 раствора эозина, 10 см3 буферного раствора и дистиллированной воды до 25 см3.

Определение оптической плотности выполняют не позднее, чем через 10 минут после внесения в пробу индикатора при длине волны 540 нм с использованием кюветы с толщиной слоя 50 мм.

С использованием полученных результатов строят калибровочный график, на оси абсцисс которого откладывают значения концентраций в фотометрируемых образцах, на оси ординат – величины оптической плотности. График прямолинеен в интервале концентраций от 0,4 мкг/см3 до 1,6 мкг/см3.

По калибровочному графику находят содержание основного вещества в фотометрируемом образце.

6.4.4. Обработка результатов.

Массовую долю основного вещества (X) в процентах вычисляют по формуле:

Х=,  где:

С - концентрация полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, определенная по калибровочному графику в фотометрируемом образце, мкг/см3;

Р - разведение, равное в данном случае 25 000;

m - масса анализируемой пробы, мкг.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 1,0%.

Допускаемая относительная погрешность результатов анализа 6,5% при доверительной вероятности 0,95.

Согласовано

Производитель субстанции «БИОПАГ» и дезинфицирующего средства «БИОПАГ-Д»

Исполнительный директор ИЭТП

_________________________ К.М. Ефимов

# Text boxes

6	7